## Slide 1: Hydro-UAI Course
Escola de Verão 2026
Inteligência Artificial Aplicada
a Recursos Hídricos
Prof. André Ferreira Rodrigues
Prof. Bruno Melo Brentan
Prof. Rodrigo Perdigão
DIA 5
Estudos de Caso

## Slide 2: Hydro-UAI Course
Aplicações Práticas
02
Previsão Hidrológica para Trânsito de Cheias (UHE Três Marias)
03
Levantamento de Impactos de Alagamentos (Belo Horizonte)
04
Sistema de Previsão de Inundação Baseado em Impactos (Piracicaba)
01
Previsão Hidrológica para Geração de Energia (UHE Três Marias)

## Slide 3
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Geração de Energia (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Problema
A geração hidrelétrica depende diretamente da disponibilidade de água no reservatório.
A vazão afluente futura não é conhecida no momento da operação.
Antecipar essa vazão pode apoiar decisões de operação e planejamento.
P: potência gerada (W);
rendimento global do conjunto turbina-gerador;
: massa específica da água (1.000 kg/m³);
g: aceleração da gravidade (9,81 m/s²);
: vazão turbinada (m³/s);
: queda líquida disponível (m).

## Slide 4
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Geração de Energia (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Premissas
Vazão afluente integralmente turbinada, respeitando os limites da usina.
Queda líquida e rendimento global constantes.
Potência limitada à capacidade instalada.

## Slide 5
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Geração de Energia (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Abordagem
Arquitetura: LSTM recursiva
Horizontes de previsão: 1, 2 e 3 dias.
Variável de entrada: apenas vazões afluentes antecedentes (modelo univariado).
Grid Search: hiperparâmetros da rede e do tamanho da janela antecedente (past window).
Taxa de aprendizado adaptativa
Early Stopping

## Slide 6
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Trânsito de Cheias (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Problema
Fornecer previsões que auxiliem na operação antecipada de reservatórios, permitindo ampliar o volume disponível para amortecimento de cheias.
Representar os processos de translação e amortecimento dos hidrogramas.

## Slide 7
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Trânsito de Cheias (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Premissas
Nível de água inicial variável, permitindo avaliar diferentes condições de armazenamento do reservatório.
Trânsito de cheias representado pelo método de Puls modificado.
Curvas cota–volume e cota–descarga do reservatório previamente conhecidas.

## Slide 8
Hydro-UAI Course
Previsão Hidrológica para Trânsito de Cheias (UHE Três Marias)
Hydro-UAI Course
Abordagem
LSTM não recursiva, com previsões diretas para cada horizonte de antecedência.
N modelos independentes, sendo um modelo específico para cada horizonte de previsão.
Grid Search para otimização dos hiperparâmetros e da janela antecedente (past window).
Learning Rate adaptativo e Early Stopping para otimização do treinamento.

## Slide 9
Hydro-UAI Course
Levantamento de Impactos de Alagamentos (Belo Horizonte)
Hydro-UAI Course
Problema
Estudos hidrológicos e hidráulicos demandam dados de impactos para validação dos resultados.
Escassez de bases históricas sistematizadas de impactos disponibilizadas por órgãos governamentais.
Necessidade de compreender os limiares de forçantes hidrometeorológicas associados à ocorrência de alagamentos e seus impactos.

## Slide 10
Hydro-UAI Course
Levantamento de Impactos de Alagamentos (Belo Horizonte)
Hydro-UAI Course
Abordagem
Google News: busca automatizada de notícias por palavras-chave, localização e período.
Python: coleta, organização e remoção de registros duplicados.
Ollama (LLM local): interpretação dos textos e extração de informações sobre ocorrências e impactos.
Classificação: identificação de locais, datas, fenômenos e tipos de impactos reportados.

## Slide 11
Hydro-UAI Course
Sistema de Previsão de Inundação Baseado em Impactos (Piracicaba)
Hydro-UAI Course
Problema
Antecipar a ocorrência de cheias e a elevação dos níveis de água em rios naturais.
Ampliar o tempo de antecedência para emissão de alertas e adoção de medidas preventivas.
Superar as limitações dos sistemas baseados exclusivamente em limiares hidrológicos.
Avançar para sistemas de previsão e alerta baseados em impactos (Impact-Based Forecasting and Warning Systems — IBFWS).
Traduzir previsões hidrológicas em informações sobre áreas inundadas, edificações afetadas e danos econômicos potenciais, apoiando a tomada de decisão.

## Slide 12
Hydro-UAI Course
Sistema de Previsão de Inundação Baseado em Impactos (Piracicaba)
Hydro-UAI Course
Problema
Antecipar a ocorrência de cheias e a elevação dos níveis de água em rios naturais.
Ampliar o tempo de antecedência para emissão de alertas e adoção de medidas preventivas.
Superar as limitações dos sistemas baseados exclusivamente em limiares hidrológicos.
Avançar para sistemas de previsão e alerta baseados em impactos (Impact-Based Forecasting and Warning Systems — IBFWS).
Traduzir previsões hidrológicas em informações sobre áreas inundadas, edificações afetadas e danos econômicos potenciais, apoiando a tomada de decisão.

## Slide 13
Hydro-UAI Course
Sistema de Previsão de Inundação Baseado em Impactos (Piracicaba)
Hydro-UAI Course
Problema
Antecipar a ocorrência de cheias e a elevação dos níveis de água em rios naturais.
Ampliar o tempo de antecedência para emissão de alertas e adoção de medidas preventivas.
Superar as limitações dos sistemas baseados exclusivamente em limiares hidrológicos.
Avançar para sistemas de previsão e alerta baseados em impactos (Impact-Based Forecasting and Warning Systems — IBFWS).
Traduzir previsões hidrológicas em informações sobre áreas inundadas, edificações afetadas e danos econômicos potenciais, apoiando a tomada de decisão.

## Slide 14
Hydro-UAI Course
Sistema de Previsão de Inundação Baseado em Impactos (Piracicaba)
Hydro-UAI Course
Abordagem
Utilização de séries temporais horárias de precipitação e nível como entradas.
Horizonte de previsão de 5 horas
De nível para vazão -> Curva-Chave pós-previsão
HECRASController: inserção automatizada dos hidrogramas previstos no HEC-RAS para simulação hidrodinâmica 2D.
Análise de impactos: identificação de edificações atingidas pelas inundações simuladas.
Avaliação de danos econômicos: estimativa dos prejuízos associados às inundações previstas.

## Slide 15: OBRIGADO!
Prof. André Ferreira Rodrigues
Prof. Bruno Melo Brentan
Prof. Rodrigo Perdigão